OB Roadster RS 2000

2006 års modell

Specifikation, översikt:

Motor:		Längsmonterad 2,0 liters 4-cylindrig radmotor med dubbla över-

liggande kamaxlar (DOHC) och 16 ventiler.

Kraftöverföring:	MT75 växellåda från Ford Sierra -90 med bakaxelväxel 3,62:1 från

Ford Scorpio.

Bromssystem:	2-krets, fram – bak – med justerbar reduktion. Solida bromsskivor

fram och bak. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulens bromsklotsar.

Styrning:		Styrsnäcka med kollapsbar styrstång – fyrkantrör i fyrkantrör – med

kollapsbart rattnav.

Framaxel:		Individuell, justerbar framhjulsfjädring med ställbara stötdämpare.

Bakaxel:		Delad bakaxel med inividuellt, justerbara fjädrar med ställbara stöt-

dämpare. (Scorpio/Sierra)

Hjul/Däck:		205/60 R13 på MiniLite 6x13” fälgar.

Chassinr:		099506

Motornr:		91XM6090AF  Styrenhetnr:	91AB12A650GB

…………………………………………………………………………………………………………….

Motordata

Cylinderdiam:		86,00mm		Max vridmoment (DIN):		190Nm

Slaglängd:			86,00mm		vid					4500r/min

Cylindervolym:		1988cm3		Kompressionsförhållande:	10,3:1

Motorelektronik:		EEC IV/EFI		Max kontinuerligt varvtal:	6450r/min

Max motoreffekt (DIN):	110kW/150hk	Max motorvarvtal:			6600r/min

vid				6000r/min		Bränsle:				Blyfri 95

Oljemängd motor:		4,5lit			Kylsystemet rymmer c:a		5lit

växellåda:	1,2lit			Bränsletanken rymmer c:a	28lit

bakaxel	1,3lit

Chassidata

Fordonslängd		3,54m			Hjulbas				2,355m

Fordonsbredd		1,56m			Spårvidd fram			1,315m

Fordonshöjd			1,10m			Spårvidd bak			1,405m

Vändcirkel			9,90m			Totalvikt

Markfrigång			0,14m			Tjänstevikt

(Markfrigång motor	0,085m)

Hjulupphängning

Fram:		Toe-in	1mm totalt		Bak:			Toe-in	1mm totalt

Camber	2º totalt					Camber	0,4º totalt

Caster:	5º, c:a, fast

Lufttryck, fram och bak	1,4 bar

Allmän beskrivning av fordonets uppbyggnad

Fordonet är uppbyggt kring ett svetsat och pulverlackat chassi av huvudsakligen 22x22x2mm fyrkantrör av stål, huvudsakligen BS 6323:Part 5:1982 ERW 1/BS EN 10305-5:2003 E155, chassit egentillverkat efter modell från Westfield via Roadster AB i Stockholm som f ö levererat all nytillverkad materiel. Chassit är klätt med 2mm Al-plåt nitad till chassit runt sittbrunn. Yttre karossdetaljer av glasfiberarmerad plast.

Bärarmar av svetsade rundrör, pulverlackade med ipressade bussningar vid anslutning till chassi. S.k uprights fram och bak av gjuten Al. Bromsskivor och bromsar från Ford Escort/Sierra, nytillverkade. Styrsnäcka och styrstag från Ford Escort, nytillverkade.

Chassinr instämplat på snedstag på vänster sida.

Motorfästen av 3-5mm stålplåt med motorkuddar av gummi. Övriga fästen för ex bakaxelväxel, styrning, växellåda är svetsade till chassit.

Samtliga bromsrör av koppar fästa till chassit med c:a 20cm avstånd. Fördelare mellan framhjul fäst till chassit i övre främre tvärbalk, fördelare mellan bakhjul fäst i övre tvärbalk över bakaxelväxel. Bromsrören till bakhjulen dragna i kardantunnel. Flexibla, armerade slangar mellan chassi och resp bromscaliper.

Huvudbromscylindern, av 2-kretstyp fäst till chassit i underkant med bromspedalen direkt verkande på cylinderns tryckstång. Huvudbromscylindern fördelar bromskraften mellan framhjul och bakhjul, med justerbar reducering till bakhjulen; reduceringsventil monterad bak, vid fördelningsstycke.

Styrstången är tvådelad med en övre, fast icke kollapsbar del fäst till chassit och en nedre, kollapsbar del mellan den över delen och styrsnäckan. Kollapsbarheten utgörs av fyrkantrör i fyrkantrör så att den nedre styrstången är delad med ett fyrkantrör på den över delen och ett fyrkantrör på den undre delen passande i varandra.

Ratten är fäst till den övre styrstången medelst splines och centrumbult via ett kollapsbart nav.

Bränsletanken, rymmande 28 liter är svetsad av Al och placerad bakom och ovanför bakaxeln och fäst till chassit med två byglar av Al. Tanken har två skvalpskott. Bränslepåfyllning sker via rör anslutet till karossen via en gummislang. Bränslepåfyllningsröret är metalliskt förbundet till tanken för att förhindra statisk elektricitet.

Ett bränslefilter av högtryckstyp är placerat före bränslepumpen. Samtliga bränsleslangar är utvändigt armerade med stålnät för att undvika skador. Bränslerör av Al är förlagda i kardantunneln och förankrade med gummiklädda klammer.

Bakaxelväxeln med utväxling 3,62:1 från Ford Scorpio inköpt från Thomassons Bil-demontering i Helsingborg. Nya bakaxlar av typ Ford Scorpio monterade.

Motorn, från en Ford Escort RS2000 av 1993 års modell från bil med regnr RNS 871, numera skrotad.

Växellåda, från Ford Sierra av 1990 års modell, inköpt privat.

Kardanaxel, specialtillverkad för chassit inköpt ny. Kardanaxeln försedd med kastskydd av 2mm stålplåt.

Avgassystem egenmodifierat från donatorbilens avgassystem försett med ljuddämpare monterad på bilens vänstra sida.

Motorns styrenhet monterad i sittbrunn på passagerarsidan. Elsystem till motorn modifierat från donatorbilens elsystem.

Kylsystem med kylare, nytillverkad monterad längst fram på chassit.

Karossen tillverkad av glasfiberarmerad plast inköpt via Roadster AB som en Westfield SEiW.

Instrument inköpta från Roadster AB liksom även stolar. Stolar är justerbart infästa till balkar i chassit.

Samtliga belysningsdelar är av EU-godkänd typ, inköpta nya från Roadster AB.